Информационный материал

к общественным (публичным) слушаниям по проекту:

«Реконструкция здания с повышением сейсмостойкости до 9 баллов и благоустройство прилегающей территории с устройством для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здание Управления ПФР по Поронайскому району Сахалинской области по адресу: г. Поронайск, ул. Комсомольская, д.10»

| Тип проекта |  |
| --- | --- |
| Реконструкция здания |
| Цели реализации проекта |  |
| Обеспечение безопасности и соответствия условий содержания и эксплуатации здания требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Создание комфортных условий обслуживания граждан и страхователей, повышение территориальной доступности предоставляемых государственных услуг. |
| Характеристика проекта по численности граждан и страхователей, на обслуживание которой рассчитан объект |  |
| Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Поронайскому району создано в 2002 году. Управление обслуживает 1 186 страхователя и 11 329 получателей пенсии и социальных выплат. |
| Перечень государственных услуг, которые будут предоставляться гражданам и страхователям на объекте |  |
| - Назначение (перерасчет) трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и социальных выплат; - Консультирование страхователей и застрахованных лиц по вопросам обязательного пенсионного страхования и информирование их о нормативных правовых актах об обязательном пенсионном страховании; - Прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб по вопросам, относящимся к компетенции УПФР по Поронайскому району Сахалинской области, принятие по ним соответствующих мер; - Ведение разъяснительной работы среди населения, страхователей по вопросам пенсионного обеспечения, пенсионного страхования и индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования; - Прием от плательщиков страховых взносов отчетности по начисленным и уплаченным страховым взносов. |
| Соответствие проекта ПФР требованиям и стандартам программы «Доступная среда», энергосбережения и пожарной безопасности, и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации |  |
| Первоочередная задача проекта «Реконструкция здания с повышением сейсмостойкости до 9 баллов и благоустройство прилегающей территории с устройством для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здание Управления ПФР по Поронайскому району Сахалинской области по адресу: г. Поронайск, ул. Комсомольская, д.10» - устранить дефицит сейсмостойкости здания и обеспечить безопасность эксплуатации. Для решения задач государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» проектом в рамках «разумного приспособления» существующего здания учтены требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и запланировано: расширение дверных проемов; устройство санузла для инвалидов и маломобильных групп населения; устройство пандуса для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломомильных групп населения. Для повышения энергетической эффективности объекта в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» (261-ФЗ от 23.11.2009 г.) проектом предусмотрена замена внутренних силовых и осветительных сетей. Замена люминесцентных светильников на энергосберегающие светодиодные светильники. Смена изношенных трубопроводов и приборов системы отопления. Установка приборов учета энергоресурсов отвечающих современным требованиям. Для обеспечения пожарной безопасности объекта в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г.) проектом предусмотрено устройство автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. К отделочным строительным материалам проектом установлены требования на соответствие классу пожарной опасности по горючести, воспламеняемости, токсичности и дымообразующей способности. Проектом предусмотрены требования к организации и качеству ремонтно-строительных работ в соответствии с нормами, установленными техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. |
| Потребность включения в проект ПФР помещений для архивов или серверного оборудования |  |
| Потребность в архивных помещениях обусловлена необходимостью обеспечить сохранность документов и оперативного их использования. Помещения серверных необходимы для создания технических и климатических условий, обеспечивающих нормальную работу телекоммуникационного оборудования. |
| Технико-экономические показатели объекта |  |
| Земельный участок (кадастровый номер 65:17:0000008:0065) в постоянном бессрочном пользовании ОПФР по Сахалинской области |  | 1 269,34 кв. м |
| Здание (свидетельство о регистрации права собственности №65-07-2/2004-593 от 06.08.2015 г.) в оперативном управлении ОПФР по Сахалинской области |  | 826,6 кв. м |
| Год постройки | 1988 г. |
| Этажность | 1 в том числе техподполье |
| Фундамент | - железобетонные забивные сваи с ленточным монолитным железобетонным ростверком |
| Стены техподполья | Ленточные из сборных бетонных блоков |
| Наружные стены | -из мелких шлакокерамзитобетонных камней |
| Внутренние стены | -из мелких шлакокерамзитобетонных камней |
| Перегородки | -из мелких шлакокерамзитобетонных камней |
| Перекрытие и покрытие | - сборные железобетонные плиты с круглыми пустотами |
| Крыша | - двускатная, деревянная, стропильная |
| Кровля | - металлическая черепица |
| Отопление | - центральное |
| Водоснабжение | - центральное |
| Канализация | - центральное |
| Электроснабжение | - центральное |
| Год проведения последнего капитального ремонта |  | 2003 г. |
| Ориентировочные (максимальные) расходы ПФР на реализацию проекта, расходы на единицу площади в расчете на квадратный метр |  |  |
| Сметная стоимость определена базисно-индексным методом с применением базовых Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, с последующим применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ для Сахалинской области в текущие цены, утвержденных Министерством строительства Сахалинской области. |
| Стоимость работ по проекту в ценах 2015 года |  | 49 035,01 тыс. руб. |
| Сметная стоимость проекта на планируемую дату заключения контракта (май 2017 года) с учетом индексов дефляторов по видам экономической деятельности |  | 55 962,7 |
| Стоимость 1 кв. м работ по проекту |  | 67,7 тыс. руб. |
| Средняя цена 1 кв. м на строительном рынке Сахалинской области (по данным Сахалинстата II кв. 2016 г.) |  | 76,4 тыс. руб. |
| Виды ремонтно-строительных работ предусмотренные проектом |  |  |
| Конструктивные решения по сейсмоусилению |
| Дефицит сейсмостойкости здания составляет 2 бала. Для достижения расчетной сейсмической нагрузки конструкций 9 балов проектом определены мероприятия по сейсмоусилению | - усиление наружных и внутренних стен техподполья армированной рубашкой; - усиление наружных и внутренних стен 1-го этажа армированной двухсторонней штукатуркой; - устройство монолитной железобетонной рамы; - устройство антисейсмических поясов; - усиление плит перекрытия и покрытия; - усиление дверных проемов и простенков наружных и внутренних стен; - усиление узлов деревянной стропильной крыши и замена участков поврежденных деревянных конструкций. |
| Потолки |
| Устройство потолков подвесных типа «Армстронг» | - кабинеты, коридоры, серверная, санузел |
| Стены |
| Оштукатуривание, шпатлевание, поклейка обоев с окраской | - кабинеты, коридоры |
| Облицовка плиткой керамогранитной | санузлы |
| Полы |
| Укладка плитки ПВХ | - кабинеты |
| Укладка плитки керамогранитной | - коридоры, клиентская служба, санузел |
| Проемы |
| Закладка/пробивка оконных проемов | - кабинеты |
| Замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом | - кабинеты |
| Расширение дверных проемов | - санузел, кабинет клиентской службы, дверной проем главного входа |
| Смена дверных блоков деревянных | Двери из МДФ панелей облицованных шпоном |
| Смена дверных блоков металлических | Двери металлические противопожарные с пределом огнестойкости EI60 |
| Замена дверного блока главного входа | Дверь из алюминиевых профилей со стеклянным противоударным дверным полотном. |
| Внутренние инженерные сети |
| Система отопления | Смена стальных труб отопления, замена радиаторов чугунных на радиаторы биметаллические с установкой запорной и регулировочной арматуры. Устройство нового узла ввода учета тепловой энергии. |
| Система водоснабжения и канализации | Смена внутренних труб водоснабжения и канализации. Установка приборов учета холодного водоснабжения. |
| Электрические силовые и осветительные сети | Прокладка электрокабелей, с установкой розеток. Замена светильников люминесцентных на энергосберегающие светильники светодиодные. |
| Крыльцо главного входа |  |
| Устройство пандуса | Пандус с нормируемым уклоном 1:12, шириной 1 м. Вдоль обеих сторон предусмотрено металлическое ограждение с поручнями. По краям пандуса – бортики высотой 0,1 м для предотвращения соскальзывания трости, ноги или кресла-коляски. |
| Ограждения | Металлическое хромированное ограждение высотой 0,9 м с поручнями на высоте 0,7 м. |
| Наружная отделка фасада | Навесной фасад с вентилируемой воздушной прослойкой с облицовкой стальными композитными панелями. |
| Наружное освещение | Наружное освещение территории предусмотрено светодиодными светильниками на опорах. |
| Благоустройство | Вертикальная планировка. Устройство покрытия из тротуарной плитки. Устройство газонов. |
| Строительные материалы |  |
| Проектом предусмотрены недорогие отечественные строительные материалы. |